## Slide 1: 딥러닝을 사용한 디지털 변조 신호 자동 분류
정보통신공학부 
2016037022 정유나
2016037042 박시윤

## Slide 2: 목차
1
주제선정이유
3
소스코드
2
주요개념
Flow chart
4
결과 및
시연동영상
1p

## Slide 3
주제선정이유
딥러닝 + 전공?
출처 : MathWorks Korea-신호처리분야를 위한 딥러닝
2p

## Slide 4
주요 개념
1. 디지털 변조 신호
디지털 변조란 디지털 신호를 아날로그 시그널로 바꾸는 기술을 말한다.
디지털 변조방식에는
무엇이 있지?
ASK(Amplitude shift keying)
FSK(Frequency shift keying)
PSK(Phase shift keying)
QAM (quadrature amplitude modulation)
3p

## Slide 5
주요개념
2. PSK(위상 편이 변조)
반송파의 위상을 변조하여 데이터를 전송하는 디지털 변조 방식
출처 : 정보통신기술용어해설 – PSK
반송파의 “위상 변화 수”에 따라
위상이 2개인 경우 = BPSK
위상이 4개인 경우 = QPSK
위상이 8개인 경우 = 8PSK
위상 변화
위상 변화
4p

## Slide 6
주요개념
3. QAM(직교 진폭 변조)
독립된 2개의 반송파인 동상(in-phase)반송파와 직각(quadrature)위상
변환 ・조정하여 데이터를 전송하는 변조방식
출처 : 정보통신기술용어해설 – QAM
16-QAM
- 한 심볼에 n bit 코딩
(16 QAM, 1 symbol = 4 bits)
(64 QAM, 1 symbol = 6 bits)
- 하나의 signal에 더 많은 데이터 전송 가능
5p

## Slide 7
주요개념
4. CNN(Convolutional Neural Networks)
Convolution + neural network = CNN
신경망에 필터기술을 병합하여 신경망을 최적화한 알고리즘
출처 : 밑바닥부터 배우는 딥러닝
- Convolution Layer와 Pooling Layer로 특징 추출
- Flatten Layer를 통해 특징값을 배열로 변환
- Fully Connected Layer로 최종 분류
6p

## Slide 8
Flow chart
시작
변조 신호 생성
채널 생성
손상된 채널을 통해 신호 송신
학습을 위한 데이터 정규화
신호를 훈련, 검증, 테스트셋으로 분리
\ CNN 훈련
검증 데이터 입력
종료
분류 성공
분류 실패시 재학습
7p

## Slide 9
소스코드
1. 입력데이터 생성
변조 종류는 총 5개
입력데이터가 없는 경우
함수를 호출하여 신호 생성
파일이 있는 경우 불러오기
8p

## Slide 10
소스코드
2. 데이터 변환
입력데이터를 4차원 배열로 변환
검증데이터를 4차원 배열로 변환
함수를 사용하여 복소신호 분리
9p

## Slide 11
소스코드
3. 신경망 학습
총 5개의 층으로 구성된 신경망
입력데이터 형식 1x1024x2
Filter Size = 1x4
Pooling Size = 1x4
Dropout = 0.5
생성된 신경망
10p

## Slide 12
결과
학습 결과
11p
BPSK신호를 구분하는것이제일 어려움을 알 수 있음

## Slide 13
시연 동영상
12p

## Slide 14
Thank you
2016037022 정유나
2016037022 박시윤